## Slide 1
Physical AI on AWS
From Simulation to Sim-to-Real Deployment
Youngjin Kim
Sr. Solutions Architect
AWS Korea
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
Notes: 안녕하세요. AWS Korea의 김영진입니다. 오늘은 'Physical AI on AWS'라는 주제로 말씀드리고자 합니다. Foundation Model의 발전이 시뮬레이션과 로보틱스 영역까지 확장되면서 완전히 새로운 산업 표준이 만들어지고 있는 시점입니다. 이 자리에서는 데이터 파이프라인, VLA 학습, 시뮬레이션 환경, Sim-to-Real, 그리고 한국 NPU 생태계까지 다루겠습니다. 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다.

## Slide 2
Part 1
Why Physical AI Now
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
2
Notes: 이번 섹션에서는 왜 지금이 Physical AI에 주목해야 할 시점인지 살펴보겠습니다. Foundation Model의 발전, 시뮬레이션 인프라의 성숙, 양산형 휴머노이드의 등장이라는 세 가지 흐름이 동시에 수렴하고 있습니다.

## Slide 3
Robotics: 65년의 진화
1959년 Unimate에서 2026년 양산형 휴머노이드까지
1959
Unimate
1986
Boston Dynamics
2013
Atlas v1
2022
Optimus 1
2026
양산형 5종
축적의 시간 (1959-2020)
• 60년에 걸친 점진적 진화• 공장 자동화 → 연구실 데모• 센서·액추에이터 단가 100배 하락• ROS 표준화로 SW 생태계 형성
압축의 시간 (2021-2026)
• GPT 등장 후 5년 만에 VLA 부상• Tesla·Figure·Unitree 양산 진입• Foundation Model + 시뮬레이션 결합• 국내 두산·HD현대 본격 투자
65년
총 발전 기간
5년
VLA 부상 압축 시간
$32B
2026 시장 규모
5종
2026 양산 휴머노이드
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
3
Notes: 이 슬라이드는 로보틱스의 65년 발전사를 압축적으로 보여드립니다. 왼쪽 '축적의 시간'은 1959년 Unimate부터 2020년까지의 점진적 발전입니다. 이 60년 동안은 공장 자동화 중심의 발전과 ROS 같은 SW 표준화가 이뤄졌습니다. 오른쪽 '압축의 시간'은 2021년 이후 단 5년 만에 일어난 폭발적 변화입니다. GPT 등장 이후 Vision-Language-Action 모델, 즉 VLA가 빠르게 부상했고 Tesla, Figure, Unitree가 양산 단계에 진입했습니다. 국내에서도 두산로보틱스와 HD현대가 본격 투자를 시작했습니다. 이 압축의 시간을 가능하게 한 핵심 동력이 다음 슬라이드들에서 다룰 시뮬레이션 인프라입니다.

## Slide 4
2026 양산 휴머노이드 5종
각자 다른 폼팩터·가격·타깃 시장으로 차별화
TESLA
FLAGSHIP
Optimus Gen 3
2026 Q2 양산
범용 가사·노동
• 170cm / 56kg• $20K 목표가• 공장 내부 시범
FIGURE
PARTNER
Figure 02
BMW 협력
산업 자동화
• BMW Spartanburg• Helix VLA 탑재• $30K 추정
UNITREE
PRICE
G1 / H1-2
양산 진행
연구·교육 시장
• $16K (G1)• 오픈소스 SDK• 중국 내 압도적
HYUNDAI
ATLAS
All-Electric Atlas
2026 양산
현대차 그룹 라인
• BD 인수 후 첫 양산• 현대차 공장 적용• 한국 양산
1X
HOME
NEO Gamma
2026 출시
가정용 휴머노이드
• 가정 환경 특화• OpenAI 투자• Tendon-driven
5종
2026 양산 모델
$16K~$30K
가격 범위
3개국
양산 거점 (US/CN/KR)
10K+
예상 첫해 출하
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
4
Notes: 이 슬라이드는 2026년 양산 단계에 진입한 휴머노이드 로봇 5종을 보여드립니다. 왼쪽부터 Tesla Optimus Gen 3는 범용 가사 및 노동을 타깃으로 $20K 목표가입니다. Figure 02는 BMW와의 협력으로 산업 자동화에서 검증되고 있습니다. Unitree G1은 $16K라는 압도적 가격으로 연구·교육 시장을 공략합니다. 현대차 그룹은 Boston Dynamics 인수 후 첫 양산 휴머노이드인 All-Electric Atlas를 한국에서 진행합니다. 1X NEO Gamma는 OpenAI 투자를 받아 가정용 휴머노이드라는 새 카테고리를 개척합니다. 공통적으로 2026년이 양산 원년이며 가격대는 $16K-$30K입니다. 다음 섹션에서는 이 휴머노이드들을 학습시키는 시뮬레이션 인프라를 살펴보겠습니다.

## Slide 5
Part 2
Simulation Stack on AWS
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
5
Notes: 이번 섹션에서는 Physical AI 학습의 핵심인 시뮬레이션 스택을 살펴보겠습니다. 실제 로봇 학습 전 가상 환경에서 시행착오를 거치는 것이 사고 비용을 줄이고 학습 속도를 높이는 핵심입니다.

## Slide 6
시뮬레이터 3종 비교
Isaac Sim · Genesis · MuJoCo의 아키텍처와 강점
NVIDIA
GPU
Isaac Sim
Omniverse 기반
GPU 병렬, USD 포맷, ROS2 통합
• 단일 머신 1만 환경 동시 실행• PhysX 5 정확도 검증• Isaac Lab으로 RL 학습 직결• Cosmos WFM과 결합 가능
GENESIS
OSS
Genesis
오픈소스 (2024)
Pythonic, 단일 GPU 매우 빠름
• PyTorch 네이티브• 수십 배 throughput• differentiable physics• 학계·스타트업 선호
GOOGLE DEEPMIND
REF
MuJoCo
오픈소스 표준
정확한 contact, 학계 표준
• 20년 검증된 솔버• RL 논문 표준 환경• MJX로 GPU 가속• 다양한 모델 zoo
10K+
Isaac Sim 병렬 환경
10x
Genesis 속도 우위
20년
MuJoCo 검증 기간
3종 모두
AWS EC2에서 실행
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
6
Notes: 이 슬라이드에서는 대표 시뮬레이터 3종을 비교해 보겠습니다. 왼쪽 Isaac Sim은 NVIDIA Omniverse 기반으로 GPU 병렬화가 가장 강력합니다. 단일 머신에서 1만 개 환경을 병렬 실행할 수 있어 학습 속도가 비약적으로 빨라집니다. 가운데 Genesis는 2024년 등장한 오픈소스로 PyTorch 네이티브와 압도적 throughput으로 학계·스타트업이 선호합니다. 오른쪽 MuJoCo는 Google DeepMind가 인수한 20년 검증된 솔버로 RL 논문의 사실상 표준입니다. 세 시뮬레이터 모두 AWS EC2 G6e/G7e 또는 SageMaker HyperPod에서 실행 가능하며 프로젝트 성격에 따라 선택하시면 됩니다. 다음 슬라이드에서는 AWS의 Physical AI 전체 아키텍처를 살펴보겠습니다.

## Slide 7
Physical AI Flywheel
데이터 → 학습 → 시뮬 → 배포 → 데이터 (반복)
1. 수집
Real + Sim Data
→
2. 학습
VLA Foundation
→
3. 시뮬
Sim-to-Real
→
4. 배포
Edge Deploy
DATA LAYER
데이터 파이프라인
• S3: 페타바이트 raw 센서• Glue: ETL · 라벨링• IoT Core: 실로봇 → 클라우드• Cosmos WFM: 합성 데이터
TRAINING
VLA 학습
• SageMaker HyperPod• EC2 P5/P5e (H100)• GR00T N1 fine-tune• Capacity Blocks for ML
DEPLOY
에지 배포
• IoT Greengrass• Bedrock AgentCore• Nota AI 양자화• Furiosa/DeepX NPU
PB-scale
센서 데이터
1024 GPU
HyperPod 단일 클러스터
10ms
엣지 추론 latency
End-to-End
AWS 단일 통합
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
7
Notes: 이 슬라이드는 Physical AI Flywheel 전체 그림을 보여드립니다. 위쪽 4단계는 데이터 수집, 학습, 시뮬, 배포라는 반복 사이클입니다. 아래쪽은 각 단계를 받쳐주는 AWS 서비스를 정리한 것입니다. 데이터 레이어에서는 S3가 페타바이트급 raw 센서 데이터를 저장하고 Glue가 ETL과 라벨링을 처리합니다. 학습 단계는 SageMaker HyperPod와 EC2 P5e로 VLA 모델을 fine-tune합니다. 배포 단계는 IoT Greengrass와 Bedrock AgentCore로 엣지에 모델을 전달합니다. 한국 파트너인 Nota AI, Furiosa, DeepX, Mobilint의 NPU 양자화로 엣지 추론 latency를 10ms 이하로 압축합니다. 이 모든 단계가 AWS 안에서 단일 통합 환경으로 제공되는 것이 핵심 차별화입니다.

## Slide 8
VLA Architecture: Modular vs End-to-End
두 접근의 트레이드오프와 산업 채택 현황
MODULAR ARCHITECTURE
Perception → Planning → Control
전통적 분리 모듈 + 학습 가능한 컴포넌트
• 각 모듈 독립 검증·테스트 가능• ROS2 / DDS 기반 통신• 안전 인증 (ISO 26262) 용이• Waymo, Cruise, 한국 자율주행• 데이터 효율적, 일반화 약함
END-TO-END VLA
Pixel → Action (단일 신경망)
Vision-Language-Action Foundation Model
• GR00T N1, RT-2, Helix• 장면 일반화 능력 우수• 방대한 훈련 데이터 필요• Tesla FSD v13, Figure Helix• 안전 검증 어려움, 활발한 연구
60%
현재 자율주행 Modular
70%+
신규 휴머노이드 E2E
1B+
VLA 모델 파라미터
Hybrid
양산 트렌드
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
8
Notes: 이 슬라이드에서는 VLA 아키텍처의 두 큰 갈래를 비교해 보겠습니다. 왼쪽 Modular Architecture는 인지·계획·제어를 별도 모듈로 분리하는 전통적 방식입니다. 각 모듈을 독립 검증할 수 있어 ISO 26262 같은 안전 인증이 용이하며 Waymo, Cruise, 국내 자율주행 업체가 채택합니다. 오른쪽 End-to-End VLA는 픽셀에서 액션까지를 단일 신경망으로 처리하는 Foundation Model 접근입니다. GR00T N1, Google RT-2, Figure Helix가 대표적이며 데이터가 많을 때 일반화가 뛰어납니다. 현재 자율주행은 60%가 Modular이지만 신규 휴머노이드는 70% 이상이 E2E입니다. 최근 양산 트렌드는 두 접근의 장점을 결합한 Hybrid로 수렴하고 있습니다. 다음 섹션에서는 Sim-to-Real의 실무적 도전들을 살펴보겠습니다.

## Slide 9
Part 3
Sim-to-Real & Korean Edge Ecosystem
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
9
Notes: 이번 섹션은 시뮬에서 학습한 정책을 실제 로봇으로 옮기는 Sim-to-Real과 엣지 배포의 실무적 도전, 그리고 한국 파트너 생태계를 다룹니다.

## Slide 10
Sim-to-Real Gap: 6대 실패 패턴
왜 시뮬에서 잘 되던 정책이 실제 로봇에서 무너지는가
#1 센서 노이즈
#2 조명 변화
#3 마찰계수 차이
#4 통신 지연
#5 동역학 모델 불일치
#6 분포 외 객체 (OOD)
AWS 운영 대응
• Domain Randomization (Isaac Lab)• Cosmos WFM 합성 데이터로 분포 확장• Real-to-Sim 데이터 피드백 루프• Hardware-in-the-Loop (HIL) 검증
Insight
Sim-to-Real Gap의 80%는 데이터 다양성 부족에서 비롯되며, AWS Cosmos WFM과 GR00T 결합으로 체계적으로 해소할 수 있습니다.
80%
데이터 다양성 부족 비중
10x
DR 적용 시 일반화 향상
30%↓
실제 데이터 의존도
Closed Loop
Real → Sim → Real
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
10
Notes: 이 슬라이드는 Sim-to-Real 과정에서 자주 마주치는 6가지 실패 패턴을 카탈로그로 정리한 것입니다. 센서 노이즈, 조명 변화, 마찰계수 차이, 통신 지연, 동역학 모델 불일치, 그리고 분포 외 객체 OOD입니다. 각 사례마다 실제 배포 시 정책이 무너지는 원인이 됩니다. 오른쪽 'AWS 운영 대응' 박스는 이 갭을 메우는 4가지 표준 기법입니다. Isaac Lab의 Domain Randomization, Cosmos WFM 기반 합성 데이터, Real-to-Sim 피드백 루프, Hardware-in-the-Loop 검증입니다. 오른쪽 아래 인사이트가 핵심입니다. Sim-to-Real Gap의 80%는 데이터 다양성 부족에서 비롯되며 AWS Cosmos WFM과 GR00T 결합으로 이를 체계적으로 해소합니다. 다음 슬라이드에서는 한국 NPU 파트너 생태계를 살펴보겠습니다.

## Slide 11
한국 NPU·최적화 파트너 4사
엣지 추론 latency를 10ms 이하로 압축하는 기술
NOTA AI
QUANT
NetsPresso
모델 경량화
PTQ + QAT 자동화
• VLA 모델 4-bit 양자화• 정확도 손실 < 2%• 5x 추론 속도• AWS Marketplace
FURIOSAAI
NPU
RNGD
2025 양산
150 TOPS, 60W TDP
• LLaMA·VLA 추론 특화• 데이터센터급 성능• 한국 fab 양산• EC2 통합 검토
DEEPX
EDGE
DX-M1 / DX-M2
2026 출시
엣지 NPU, 5W급
• 스마트팩토리 비전• 휴머노이드 SoC 후보• Greengrass 호환• Hyundai 협력
MOBILINT
VISION
Aries / Regulus
양산 진행
비전 추론 NPU
• 30 TOPS, 3W• ADAS 검증 완료• 삼성전자 파운드리• 로봇 비전 채택
4사
한국 NPU 생태계
<10ms
엣지 추론 latency
5W~60W
TDP 범위
AWS 통합
Marketplace 진행 중
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
11
Notes: 이 슬라이드는 한국 NPU와 모델 최적화 파트너 4사를 보여드립니다. Nota AI는 NetsPresso로 VLA 모델을 4-bit까지 양자화하면서 정확도 손실 2% 미만, 추론 속도 5배 향상을 달성합니다. FuriosaAI는 RNGD로 데이터센터급 150 TOPS를 60W TDP로 구현해 LLaMA·VLA 추론에 특화됩니다. DeepX는 DX-M1과 DX-M2로 5W급 엣지 NPU를 제공하며 휴머노이드 SoC 후보로도 거론됩니다. Mobilint는 30 TOPS를 3W에 구현해 ADAS와 로봇 비전에 적합합니다. 4사 모두 AWS Marketplace 통합 또는 EC2 통합이 검토·진행 중이며 한국 고객사는 이 생태계 덕분에 엣지 추론 latency를 10ms 이하로 압축할 수 있는 옵션을 확보하고 있습니다.

## Slide 12
한국 Physical AI 도입 4사례
현대차 · LG · 두산 · 코웨이의 실제 워크로드
KOREA ADOPTION
축적의 시간
압축의 시간으로
한국 제조 강국의 60년 노하우와 AWS Physical AI 스택이 만나면서, 양산 휴머노이드와 자율로봇 영역에서 빠르게 글로벌 경쟁력을 확보하고 있습니다.
HYUNDAI MOTOR GROUP
All-Electric Atlas 양산
BD 인수 후 첫 양산 휴머노이드, 한국 공장 적용
LG ELECTRONICS
스마트팩토리 자율로봇
구미·창원 공장 비전 검사 + 물류 로봇
DOOSAN ROBOTICS
협동로봇 + GenAI
AI·VLA 결합한 차세대 협동로봇 개발
COWAY
가정용 청정·정수 자율화
필터·관리 자동화 + 비전 기반 진단
4사
주요 한국 고객
양산 단계
현대차 Atlas
POC
두산·LG·코웨이
100%
AWS 인프라 활용
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
12
Notes: 이 슬라이드는 한국 Physical AI 도입의 4가지 대표 사례입니다. 왼쪽 패널이 전체 흐름을 요약합니다. 한국이 가진 60년 제조 노하우, 즉 '축적의 시간'이 AWS Physical AI 스택과 만나면서 빠르게 '압축의 시간'으로 전환되고 있습니다. 오른쪽 4개 사례입니다. 첫째, 현대차 그룹은 Boston Dynamics 인수 후 All-Electric Atlas의 첫 양산을 한국에서 진행합니다. 둘째, LG전자는 구미·창원 공장에서 비전 검사와 물류 로봇을 통합한 스마트팩토리를 운영합니다. 셋째, 두산로보틱스는 협동로봇에 GenAI와 VLA를 결합하는 차세대 모델을 개발 중입니다. 넷째, 코웨이는 가정용 정수기·공기청정기의 필터 관리와 자율 진단을 자동화합니다. 4사 모두 AWS 인프라를 100% 활용하며 현대차는 양산, 나머지는 POC 단계입니다.

## Slide 13
Thank you.
© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.
13
Notes: 오늘 12페이지에 걸쳐 Physical AI on AWS의 전체 그림을 살펴보았습니다. 핵심 메시지는 시뮬·VLA 학습·Sim-to-Real·엣지 배포가 AWS 안에서 단일 통합 환경으로 제공되고 한국 NPU 생태계와 양산 고객 사례가 빠르게 결합되고 있다는 점입니다. 질문이나 추가로 논의하고 싶으신 부분이 있으시면 자유롭게 말씀해 주십시오. 감사합니다.